# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение

Николаевского района Ульяновской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля  2010год                      с.Сухая Терешка                           № 38

Об утверждении местных

нормативов градостроительного

проектирования на территории

муниципального образования

Сухотерешанское сельское поселение

Николаевского района Ульяновской области

В соответствии с частью 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, решением Совета депутатов муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области от  15 декабря 2009 года №19  «О передачи части полномочий», постановляет:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного  проектирования на территории  муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение  Николаевского района Ульяновской области согласно приложения.

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Сухотерешанский  Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 разряда по моб. подготовке, управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям , природным ресурсам и налогам Степанову С.П.

Глава администрации

муниципального образования

Сухотерешанское сельское поселение                               В.Н. Андреева

## Приложение к постановлению

«Об утверждении местных

нормативов градостроительного

проектирования на территории

# муниципального образования

# Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области

# от 21 апреля  2010года №38

# Местные нормативы

# градостроительного проектирования муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района

# Ульяновской области

# 1.Назначение и область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области (далее - местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации  Ульяновской области, и Уставом муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

1.2. Местные нормативы применяются при подготовке проектов документов территориального планирования и проектов по планировке территории в муниципальном образовании Сухотерешанское сельское поселение (далее - поселение).

1.3. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории области.

1.4. К отношениям, не урегулированным в настоящих Местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и области.

# 2. Термины и определения

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия, входящие в структуру жилого дома или другого объекта.

Гаражи - здания и сооружения, предназначенные для длительного хранения, стоянки, повседневного технического обслуживания автомобилей.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, которая включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (массового) отдыха - традиционно используемый или специально выделенный участок территории для организации массового отдыха населения, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха; зона отдыха может включать водный объект (и) или его часть, используемый или предназначенный для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Населенный пункт - место компактного (постоянного или сезонного) проживания людей, приспособленное для жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и сосредоточивающее в своих границах жилые, административные и хозяйственные постройки.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, бульвар; часть застроенной территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой поверхность земли занята растительным покровом.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Рекреационная зона - территория, предназначенная и используемая для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования.

Сельский населенный пункт (село, поселок, деревня, хутор, станция, казарма, разъезд, выселки) - населенный пункт, не являющийся городом или поселком городского типа.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения автомототранспортных средств.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Сельские населенные пункты поселения подразделяются на группы в зависимости от численности населения, человек: средние - от 200 до 1000, малые - до 200.

Категории автомобильных дорог на территории между населенными пунктами следует принимать в соответствии со следующими характеристиками:

1) дороги категории II - автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), регионального значения;

2) дороги категории III - автомобильные дороги общегосударственного, регионального значения (не отнесенные к I, II категориям), дороги местного значения;

3) дороги категории IV - автомобильные дороги регионального и местного значения (не отнесенные к II, III категориям);

4) дороги категории V - автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III, IV категориям).

Категории улиц и дорог сельских населенных пунктов:

1) поселковая дорога - связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

2) главная улица - связь жилых территорий с общественным центром;

3) основная улица в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

4) второстепенная улица в жилой застройке (переулок) - связь между основными улицами;

5) хозяйственный проезд, скотопрогон - прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

3.Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека

3.1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории поселения

3.1.1. Нормативы определения потребности в селитебных территориях (в гектарах на 1000 человек):

Для предварительного определения потребности в селитебной территории сельского населенного пункта показатели площади территории (в гектарах на один дом (квартиру) допускается принимать при застройке:

-    домами усадебного типа с участками при доме (квартире)  - по таблице 1:

| Площадь участка при доме, кв. м | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2000 | 0,25-0,27 |
| 1500 | 0,21-0,23 |
| 1200 | 0,17-0,20 |
| 1000 | 0,15-0,17 |
| 800 | 0,13-0,15 |
| 600 | 0,11-0,13 |
| 400 | 0,08-0,11 |

- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 2:

| Число этажей | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |

3.1.2. Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

- устойчивое развитие территорий;

- осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;

- осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

3.1.3. Нормативы плотности населения территорий (количество человек на гектар территории) принимаются следующие:

Расчётная плотность населения на селитебной территории  поселения (количество человек на гектар территории) следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 3.

| Тип дома | Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Усадебный с приквартирными участками, кв. м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

3.1.4. Иные общие расчётные показатели планировочной организации территории поселения следует принимать:

3.1.4.1. Минимальную площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома, следует принимать не менее 0,03 га.

3.1.4.2. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 1-3 этажа следует принимать расстояние (в метрах) не менее 15 м, а высотой 4 этажа и выше – не менее 20 м; между длинной стороной жилого здания и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат, для такой же этажности, следует принимать расстояние не менее 10 м.

3.1.4.3. Площадь озеленённой и благоустроенной территории населенного пункта без учёта участков школ и детских дошкольных учреждений следует принимать не менее 6 кв. м на 1 человека, проживающего на территории населенного пункта.

3.1.4.4. Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 4.

| Площадки, размещаемые на территории жилой застройки | Минимальный расчётный размер площадки, кв. м на 1 человека, проживающего на территории микрорайона (квартала) | Минимально допустимый размер одной площадки, кв. м | Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2 | 100 | 10 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 | 20 |

3.1.4.5. Площадки для хозяйственных целей, в том числе площадки для мусоросборников (таблица 7), следует располагать не далее 100 м от наиболее удалённого входа в жилое здание.

3.1.4.6. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой (таблица 6) следует принимать не менее 20 м.

3.1.4.7. В зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям следует принимать не менее 6 м.

3.1.4.8. В зонах индивидуальной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: от индивидуального жилого дома и жилого дома блокированной застройки – 3 м; от построек для содержания скота и птицы – 4 м; от бани, гаража и других построек – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерослых деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м.

3.1.4.9. Ограждения земельных участков со стороны улицы должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении улицы  с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений –     2 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2 м. Иные типы ограждения допускается устанавливать по согласованию между владельцами смежных земельных участков высотой не более 2 м.

3.1.4.10. На территории сельского населённого пункта индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

3.1.4.11. Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах селитебной территории, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков – 15 м; от 3 до 8 блоков – 25 м; от 9 до 30 блоков – 50 м.

3.1.4.12. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 кв. м.

3.1.4.13. Расстояние до водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения следует принимать не менее:

- от существующих или возможных источников загрязнения (выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и иных источников загрязнения) – 50 м;

- от магистралей с интенсивным движением транспорта – 30 м.

3.1.4.14. Территорию садоводческого и огороднического (дачного) объединения следует отделять от автодорог общего пользования защитной полосой шириной не менее:

- от автодорог IV и V категории – 25 м.

3.1.4.15. Размеры земельных участков складов (в квадратных метрах на одного человека), предназначенных для обслуживания населённых пунктов, следует принимать из расчёта не менее 2 кв. м в городских округах и не менее 2,5 кв. м в иных населённых пунктах.

3.1.4.16. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 5.

| Общетоварные склады | Площадь складов на одну тысячу человек, кв. м | Размеры земельных участков складов на одну тысячу человек, кв. м |
| --- | --- | --- |
|  | сельских населённых пунктов 19 193 | сельских населённых пунктов 60 580 |
| Продовольственных товаров |  |  |
| Непродовольственных товаров |  |  |

3.1.4.17. Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 6.

| Специализированные склады | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков складов на одну тысячу человек, кв. м |
| --- | --- | --- |
|  | сельских населённых пунктов | сельских населённых пунктов |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | 25 |
| Фруктохранилища | 90 | 380 |
| Овощехранилища |  |  |
| Картофелехранилища |  |  |

3.1.4.18. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твёрдого топлива следует принимать не менее 300 кв. м на одну тысячу человек.

3.1.4.19. Ширину полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны селитебной территории в составе санитарно-защитной зоны предприятий следует принимать не менее 50 м, а при ширине санитарно-защитной зоны до 100 м – не менее 20 м.

3.1.4.20. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее значений, приведённых в таблице 7.

| Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Площадь земельных участков на 1000 т твёрдых бытовых отходов в год, га |
| --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью тыс. тонн в год | до 100 | 0,05 |
|  | 100 и более | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования | 1 |
| Поля ассенизации | 3 |
| Сливные станции | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

3.1.4.21. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 8.

| Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, м | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кро- лики- матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | до 5 | до 10 | до 30 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 |
| 40 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 |

### 3.2. Расчётные показатели в сфере жилищного обеспечения

3.2.1. Нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на одного человека):

- на одиноко проживающего человека – 18 кв. м;

- на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, – 15 кв. м;

- на одного человека, проживающего в общежитии, – 6 кв. м.

3.2.2. Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки (в гектарах) следует принимать по зонам жилой застройки в соответствии с подпунктом 3.1.1.

3.2.3. Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки (в процентах) в зависимости от группы населённых пунктов и нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в процентах) следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 9.

| Вид жилой застройки | Сельские населённые пункты |
| --- | --- |
| Малоэтажная (1-2 этажа) | 90 |
| Среднеэтажная (3-5 этажей) | 10 |

3.2.4. Нормативы размера придомовых земельных участков следует принимать не менее 300 кв. м.

3.2.5. Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального найма следует принимать не менее 3%.

3.2.6. При проектировании жилой застройки следует обеспечивать территорию жилой застройки и жилые дома, за исключением одноквартирных жилых домов, возводимых на правах частной собственности, мероприятиями по доступности и приспособленности для инвалидов и маломобильных групп населения.

### 3.3. Расчётные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения

3.3.1. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 10.

| Наименование объекта | Норматив площади территории для размещения объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Учебно-воспитательные учреждения |
| Дошкольные учреждения | На 1 место для учреждений вместимостью: до 100 мест – 40 кв. м; свыше 100 мест – 35 кв. м. Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: для детей ясельного возраста – 7,5 кв. м; для детей дошкольного возраста – 9 кв. м |
| Общеобразовательные учреждения | На 1 место при вместимости учреждений, учащихся: от 40 до 400 – 70 кв. м; от 400 до 500 – 60 кв. м; |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 0,2 га на объект |
| Учреждения (отделения) социального обслуживания |
| Стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | 0,7 га на 1000 человек |
| Спортивно- досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки | 0,2-0,5 га на 1000 человек |
| Спортивные сооружения | По заданию на проектирование |
| Спортивные плоскостные сооружения | 1950 кв. м на 1000 человек |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| Магазины | На 100 кв. м торговой площади, при торговой площади: до 20 кв. м – 0,05 га; свыше 20 кв. м до 50 кв. м – 0,04 га; свыше 50 кв. м до 100 кв. м – 0,03 га; свыше 100 кв. м до 500 кв. м – 0,03 га; |
| Рынки | На 1 кв. м торговой площади в зависимости от расчётной торговой площади рыночного комплекса: при торговой площади менее 600 кв. м – 14 кв. м; |
| 1 | 2 |
| Предприятия общественного питания | На 100 мест, при числе мест: до 100 – 0,2 га; от 100 до 150 – 0,15 га; |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| Бани | 0,2 га на объект |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | 0,2 га на объект – при 2 операционных кассах; |
| Организации и учреждения управления | В зависимости от этажности здания, в кв. м на 1 сотрудника: 2-3 этажа – 40 кв. м; |
| Отделения связи | отделения связи сельского населённого пункта, га на объект, для обслуживаемого населения в тысячах человек: от 0,5 до 2 тыс. чел. – 0,3 га; |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 0,3 га на объект |
| Пункт приёма вторичного сырья | 0,01 га на объект |
| Гостиницы | На 1 место, при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 кв. м; |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 0,24 га на 1000 человек, но не более 40 га |
| Пожарные депо | 0,5 га на объект |

3.3.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 11.

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населённый пункт |
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные учреждения | Мест на 100 детей дошкольного возраста | Устанавливается исходя из охвата детскими учреждениями 85% детей дошкольного возраста, в том числе учреждениями: общего типа – 70% детей; оздоровительного назначения – 12% детей; Вместимость детских дошкольных учреждений следует принимать не более 350 мест; пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома – не более 150 мест |
| 1 | 2 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения | Мест на 1000 человек | Устанавливается исходя из обеспеченности: основным общим образованием – 90% детей; средним (полным) общим образованием – 90% детей; |
|  |  | вместимость сельских малокомплектных учреждений по ступеням обучения, мест: I ступень – 80; I и II ступени – 250 |

3.3.3. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания (в квадратных метрах торговой площади на одну тысячу человек, количество мест на одну тысячу человек) следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 12.

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населённый пункт |
| Магазины, в том числе: | Квадратных метров торговой площади на 1000 человек | 300 |
| продовольственных товаров |  | 100 |
| непродовольственных товаров |  | 200 |
| Рынки |  | 24 |
| Предприятия общественного питания | Мест на 1000 человек | 30 |
| Магазины кулинарии | Квадратных метров торговой площади на 1000 человек | 4 |

3.3.4. Нормативы обеспеченности объектами культуры (количество мест на 1000 человек), также в иных единицах измерения, следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 13.

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населённый пункт |
| Клубы, дома культуры | Для сельских населённых пунктов – мест | До 500 человек – 70 мест; |
| Библиотеки | Объектов | 1 |

3.3.5. Нормативы обеспеченности культовыми зданиями и сооружениями (количество мест на 1000 человек) следует принимать из расчёта не менее 0,05 объекта на 1000 человек (1 объект на 20000 человек), при условии наличия в населённом пункте зарегистрированной общины.

3.3.6. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 14.

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населённый пункт |
| Бани | Мест на 1000 человек | 7 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | Гектаров | 0,24 на 1000 человек, но не более 40 |

3.3.7. Иные расчётные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения:

3.3.7.1. Нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 10.

3.3.7.2. Нормативы обеспеченности объектами спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 15.

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населённый пункт |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Квадратных метров общей площади на 1000 человек | 70 |
| Спортивные залы общего пользования |  | 350 |

3.3.7.3. Нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, проектными организациями, кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 16.

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населённый пункт |
| Отделения банков в зоне малоэтажной жилой застройки | Квадратных метров общей площади на 1000 человек | 40 | - |
| Отделения связи в зоне малоэтажной жилой застройки |  | 1 | - |

3.3.7.4. Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведённых в таблице 17.

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразова-тельных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | сельский населённый пункт |  |  |
| Дошкольные учреждения и общеобразовательные учреждения | 10 | В соответствии с техническими регламентами |
| Учреждения здравоохранения |  |
| Пожарные депо | 10 | - |
| Приёмные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | При площади, га: менее 20 га – 300; от 20 до 40 га – 500 |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |

3.3.7.5. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения следует принимать не менее 50 м.

3.3.7.6. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения следует принимать не менее 100 м.

### 3.4. Расчётные показатели в сфере обеспечения  объектами рекреационного назначения

### 3.4.1. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на одного человека) следует принимать:

для сельских населённых пунктов – 6 кв. м/чел.

3.4.2. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекре-ационного назначения (в гектарах) следует принимать не менее: парков –      5 га; садов – 3 га; скверов – 0,5 га.

3.4.3. Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения следует принимать не менее 70%.

3.4.4. Иные расчётные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения:

3.4.4.1. Размеры зелёных устройств декоративного назначения (зимних садов) следует принимать из расчёта 0,1 кв. м на одного посетителя.

3.4.4.2. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 часа.

3.4.4.3. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

3.4.4.4. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчёта не менее 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая их часть для активных видов отдыха должна составлять не менее         100 кв. м на одного посетителя.

3.4.4.5. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее   500 м.

### 3.5. Расчётные показатели в сфере транспортного обслуживания

3.5.1. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на территориях застройки следует принимать в размере 1,5 км/кв. км.

3.5.2. Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (в метрах) следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 18.

| Наименование объекта | Нормативы транспортной и пешеходной доступности, м |
| --- | --- |
|  | зона индивидуального жилищного строительства |
| 1 | 2 |
| Дошкольные учреждения |
| в сельских населённых пунктах | 500 |
| Общеобразовательные учреждения |
| в сельских населённых пунктах | 750 |
| учреждения дополнительного образования детей | 700 |
| 1 | 2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| встроенно-пристроенные или совмещённые со школьным комплексом | 700 |
| спортивные центры и физкультурно-оздоровительные учреждения жилых районов | 1500 |
| Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населённых пунктов или их групп | в пределах 30-минутной доступности на транспорте |
| Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания местного значения |
| в сельских населённых пунктах | 2000 |
| Филиалы банков и отделения связи |
| в сельских населённых пунктах | 500 |
| Пожарные депо | 3000 |

3.5.3. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, и нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 м – 60%; свыше 300 м до 1000 м – 50%; свыше 1000 м – 40%.

3.5.4. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств (машино-мест на 1000 человек):

3.5.4.1. Уровень автомобилизации следует принимать не менее 300 машин на 1000 человек (включая ведомственные легковые машины и такси).

3.5.4.2. Общую обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа, гаражами следует принимать не менее 90% расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

3.5.4.3. На территории застройки индивидуальными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и временной стоянки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

3.5.4.4. Нормы расчёта стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в границах участка, предоставленного для данного объекта в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 19.

| Наименование объекта | Показатель | Норма расчёта стоянок, мест |
| --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно- финансовые и юридические учреждения | На 100 работников | 10 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | На 100 мест или единовременных посетителей |  |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью, кв. м: | до 200 | На 100 кв. м торговой площади |
| Рыночные комплексы | На 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания | На 100 мест На 100 мест | 10 высшего разряда – 15; прочие – 8 |

3.5.5. Иные расчётные показатели в сфере транспортного обслуживания:

3.5.5.1. Количество мест стоянки для индивидуального автотранспорта инвалида следует принимать не менее:

на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания и при специализированных зданиях – 10% от общего количества парковочных мест;

3.5.5.2. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать (в квадратных метрах на одно машино-место): легковых автомобилей – 25 кв. м (18 кв. м при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов); автобусов – 40 кв. м; велосипедов – 0,9 кв. м.

3.5.5.3. Размеры открытых автостоянок для автомобилей инвалидов (без учёта площади проездов) следует принимать (на один автомобиль в квадратных метрах) не менее 17,5 кв. м; крытого бокса соответственно –      21 кв. м; ширину стоянки для автомобиля инвалида следует принимать не менее 3,5 м.

3.5.5.4. Станции технического обслуживания автомобилей (далее – СТО) следует проектировать из расчёта один пост на 200 легковых автомобилей.

3.5.5.5. Автозаправочные станции (далее – АЗС) следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

3.5.5.6. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более: до входов в жилые дома – 100 м; до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150 м; до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250 м.

3.5.5.7. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать (в квадратных метрах на одно машино-место): одноэтажных – 30 кв. м;

3.5.5.8. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков не менее значений, приведённых в таблице 20.

| Объекты | Вместимость объекта, машин | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | 100 | 2 |

3.5.5.9. Размер земельного участка АЗС следует принимать не менее: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; на 7 колонок – 0,3 га; на 9 колонок – 0,35 га

3.5.5.10. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий следует принимать не менее 50 м от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

3.5.5.11. Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними вне границ населённых пунктов в зависимости от интенсивности движения следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 21.

| Интенсивность движения транспорта, единиц в сутки | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 | Одностороннее |

3.5.5.12. Размер земельного участка СТО (в гектарах) следует принимать: на 10 постов – 1 га; на 15 постов – 1,5 га; на 25 постов – 2 га.

3.5.5.13. Мощность СТО и расстояние между ними вне границ населённых пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 27.

3.5.5.14. Расстояние от СТО до участков общеобразовательных учреждений, детских дошкольных и лечебных учреждений следует принимать не менее 50 м.

3.5.5.15. Площадки отдыха следует предусматривать: через 20 км – на дорогах I и II категорий, 35 км – на дорогах III категории и 55 км – на дорогах IV категории.

3.5.5.16. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 физических единиц в сутки, не менее 10 автомобилей – на дорогах II, III, IV категорий.

3.5.5.17. Расчётные параметры улиц и дорог сельских населённых пунктов следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 22.

| Категория улиц и дорог сельских населённых пунктов | Расчётная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 |  |  | 1,5 |
| Улица в жилой застройке |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 |  |  |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 |  | - |

3.5.5.18. Минимальную ширину улиц и дорог в красных линиях следует принимать: магистральных дорог – 50 м; магистральных улиц – 40 м; улиц и дорог местного значения – 15 м.

3.5.5.19. Вдоль проездов следует принимать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 м.

3.5.5.20. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

3.5.5.21. Тупиковые проезды следует принимать протяжённостью не более 150 м; в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта.

3.5.5.22. Ширину пешеходных тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения – 0,75 м.

3.5.5.23. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог общей сети до границы зоны жилой застройки следует принимать не менее: для дорог II, III категорий – до жилой застройки 100 м, для дорог IV и V категорий следует принимать соответственно – 50 и 25 м.

3.5.5.24. Автобусные остановки вне границ населённых пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог IV и V категорий и при продольных уклонах не более    40 °/00 (промилле).

3.5.5.25. На дорогах II, III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км.

### 3.6. Расчётные показатели в сфере инженерного оборудования

3.6.1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует принимать исходя из расходов:

- для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения, – 63,875 куб. м/год на 1 человека;

- для зданий, не обустроенных внутренней канализацией, –                  27,74 куб. м/год на 1 человека;

- неучтённые расходы – 15,33 куб. м/год на 1 человека.

3.6.2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать исходя из расходов на отопление 192000 Ккал/год на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

3.6.3. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения следует принимать исходя из расходов электроэнергии:

3.6.3.1. Для сельских населённых пунктов (без кондиционеров):

- для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами,

1000 кВт на ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4100 кВт на ч./год на 1 человека;

- для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), – 1850 кВт на ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4400 кВт на ч./год на 1 человека.

3.6.4. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать исходя из объёмов бытовых отходов:

3.6.4.1. Твёрдых бытовых отходов:

для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год;

для проживающих в индивидуальном жилом фонде – 480 кг/чел. в год.

3.6.4.2. Общее количество бытовых отходов по населённому пункту с учётом общественных зданий – 600 кг/чел. в год.

3.6.4.3. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% от объёма твёрдых бытовых отходов.

3.6.5. Иные расчётные показатели в сфере обеспечения объектами инженерной инфраструктуры:

3.6.5.1. Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВт, следует принимать не более 0,8 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не более 0,1 га.

3.6.5.2. Расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВт при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000 кВт на ампер следует принимать: до окон жилых домов и общественных зданий – не менее 10 м; до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

3.6.5.3. Размеры земельных участков для размещения котельных следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 23.

| Теплопроизводительность котельных, Гигакалорий в час (Мегаватт) | Размеры земельных участков котельных, га |
| --- | --- |
|  | работающих на твёрдом топливе |
| До 5 | 0,7 |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1 |
| Свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2 |
| Свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 3 |

3.6.5.4. Размеры земельных участков, необходимых для размещения канализационных очистных сооружений, следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 24.

| Производительность очистных сооружений, тыс.куб. м/сутки | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |

3.6.5.5. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 м водяного столба.

3.6.5.6. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 25.

| Производительность станции, тыс. куб. м/сутки | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,1 |
| Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |

3.6.6.7. Расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 26.

| Элементы застройки | Расстояния от трубопроводов при диаметре труб в мм, м |
| --- | --- |
|  | до 300 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1400 |
| сельские населённые пункты | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Отдельные малоэтажные жилые здания | 50 | 75 | 100 |
| Гидротехнические сооружения | 300 |
| Водозаборы | 3000 |

3.6.6.8. Расстояния от нефтеперекачивающих станций следует принимать в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 27.

| Элементы застройки | Расстояния от станций по категориям нефтеперекачивающих станций, м |
| --- | --- |
|  | III | II | I |
| сельские населённые пункты | 100 | 150 | 200 |
| Водопроводные сооружения |  |  |  |
| Отдельные малоэтажные здания | 50 | 75 | 100 |

### 3.7. Расчётные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

3.7.1. Нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратные километры территории населённого пункта) следует принимать не менее 0,1 км/кв. км.

3.7.2. Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в м превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озеленённых территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

3.8. Расчётные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)

Нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и иные расчётные показатели в сфере охраны окружающей среды определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.